建设项目竣工环境保护

验收监测报告表

通环监验字（2016）第068号

项目名称：中华慈善博物馆项目

委托单位：南通中华慈善博物馆

南通市环境监测中心站

二〇一六年十一月

承 担 单 位：南通市环境监测中心站

站       长：张再峰

项目负责人： 杨小元 （验监）证字第200616012号   陈熹

报告编写人： 陈  熹

一      审：

二      审：

签      发：

现场监测负责人: 张志峰  （验监）证字第200616017号

参 加 人 员:  张志峰、陈  熹、缪柠璐、纪灵娴、汤春艳、

王晶晶

南通市环境监测中心站

电话：0513－85158608

传真：0513－85158601

邮编：226006

地址：南通市青年中路18号

表一、项目概况及验收标准

| 建设项目名称 | 中华慈善博物馆项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 南通中华慈善博物馆 |
| 建设项目性质 | 新建 | 行业类别 | 文化艺术业（87） |
| 建设地点 | 虹桥路南侧（原通棉二厂） |
| 主要产品名称 | — |
| 设计生产能力 | — |
| 实际生产能力 | — |
| 环评时间 | 2012年10月 | 开工时间 | 2013年5月30日 |
| 投入试生产时间 | 2016年8月15日 | 现场监测时间 | 2016年9月26日-27日 |
| 环评报告 审批部门 | 南通市环境保护局 | 环评报告 编制单位 | 南通市环境科学研究所 |
| 环保设施 设计单位 | 华南理工大学建筑设计研究院 | 环保设施 施工单位 | 南通八建集团有限公司 |
| 投资总概算 | 26800万元 | 环保投资总概算 | — | 比例 | — |
| 实际总投资 | 18800万元 | 实际环保投资 | 200万元 | 比例 | 1.06% |
| 验收监测 依据 | 1.《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环保总局第13号令，2011年12月）； 2.《江苏省“十二五”节能减排综合性工作方案》（苏政发[2012]24号）； 3.《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》（江苏省环境保护局，苏环控[97]122号文）； 4.《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》（江苏省环境保护厅，苏环监[2006]02号，2006.2.20）； 5.《江苏省固体废物污染环境防治条例》（江苏省人大常委会公告第会29号， 2009.9.23）； 6．《关于加强建设项目重大变动环评管理的通知》（江苏省环境保护厅，苏环办﹝2015﹞256号，2015.10.25）； 7．南通市环境科学研究所编制的《南通中华慈善博物馆项目环境影响报告表》（2012年10月）及南通市环境保护局批复（通环表复[2013]005号）； 8．南通中华慈善博物馆项目建设项目试生产环境保护报告表（南通市行政审批局，2016.8.15）； 10．南通市环境监测中心站编制的南通中华慈善博物馆项目竣工环境保护验收监测方案（2016年9月）； 11．南通市环境监测中心站与南通市民政局签订的技术服务合同（通站验（2016）字第058号）。 |

续表一、项目概况及验收标准

| 项目概况 及需要说明的问题 | 中华慈善博物馆位于虹桥路南侧（原通棉二厂）。项目的具体地理位置详见图1-1。 为了有利于弘扬慈善文化，完善环濠河博物馆群建设，根据南通市人民政府2010年第53号常务会议纪要精神，同意南通市民政局在原通棉二厂工业遗址保护公园规划地块建设中华慈善博物馆项目。 本项目包含3幢建筑物和1个地下车库。 项目包括展示区、办公接待区、观众服务区、地下停车场等。 博物馆开放时间为周一至周五（8:30-18:00）。 南通中华慈善博物馆于2012年10月委托南通市环境科学研究所编制了《南通中华慈善博物馆项目环境影响报告表》，南通市环境保护局于2013年1月作出同意建设的批复(通环表复[2013]005号)；南通中华慈善博物馆于2016年8月15日进行了试生产的备案。厂区平面布置及噪声测点布置见图1-2。 |
| --- | --- |

续表一、验收标准及项目概况

| 验收监测 标准 | 一、废水排放标准 废水pH值、CODcr、SS、动植物油等指标排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准；氨氮、总磷参照执行《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）B等级标准，具体标准值如表1-1所示。 表1-1 污水排放标准 单位：除注明外均为mg/L,pH值为无量纲 污染物 执行标准 pH值 6～9 CODcr 500 SS 400 氨氮 45* 总磷 8* 动植物油 100 二、废气排放标准 油烟废气执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中标准。具体标准值见表1-2。 表1-2 废气排放标准 污染物 名称 排气筒 高度 （m） 排放浓度（mg/m3） 依据标准 油烟 21 2.0 GB18483-2001 三、厂界噪声标准 噪声执行《社会环境生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中的1类标准，即昼间≤55dB(A)；敏感点噪声执行国家《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中的1类功能区标准，即昼间≤55dB(A)。 |
| --- | --- |
| 总量控制 指标 | 环评批复未核定该项目污染物排放总量指标。 |

表二、建设项目工程分析

主要生产工艺及污染物产出流程示意图 本项目属于文化艺术业，项目建成后用作文物库房、办公接待、观众参观等，为非生产性项目。工艺流程见图2-1。

续表二、建设项目工程分析

2、原辅材料 项目主要原辅材料消耗，具体见表2-1（见附件1）。 表2-1 项目主要原辅材料消耗情况 项目 序号 名称 使用量(t/a) 中华慈善博物馆项目 1 水 7300

表三、建设项目采取的污染防治措施

主要污染源、污染物处理和排放流程 一、废水 本项目废水主要主要有食堂废水、生活污水和地面冲洗废水。 食堂废水经隔油池预处理，与其他生活污水和地面冲洗废水经化粪池处理后，排入南通市污水处理中心。污水处理工艺流程及监测点位见图3-1所示。 图3-1 废水处理工艺流程图 二、废气 油烟废气经油烟净化装置处理后，通过21米高排气筒至屋顶高空排放。 三、固体废弃物 本项目产生的固废主要是生活垃圾。固废产生及处置见表3-1。 表3-1 固体废弃物产生及处置一览表 固废名称 环评 产生量（t/a） 实际 产生量（t/a） 环评 处置方式 实际 处置方式 生活垃圾 134.8 120 环卫清运 委托南通市崇川区环境卫生管理处处置 四、噪声 该项目高噪声设备主要来源于空调风机、电梯、水泵、冷却塔等，通过选取低噪声设备，对设备采取隔声、减振、消声等措施，减少噪声排放。

表四、质量控制措施及监测分析方法

4.1质量控制措施 质控措施按原国家环保总局《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》中的9.2条款的要求及《环境监测技术规范》执行。 监测质量保证严格执行环境保护部颁布的《环境监测质量管理技术导则》（HJ 630-2011）实施全过程的质量保证技术。样品的采集、运输、保存和分析按环境保护部《工业污染源现场检查技术规范》（HJ 606-2011）、《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范》（HJ/T 373-2007）、《固定污染源废气监测技术规范》（HJ/T 379-2007）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T 194-2005）、《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）以及南通市环境监测中心站编制的质量体系文件的相关要求进行。 监测人员经过考核并持有合格证书；所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内；现场监测仪器使用前均经过校准；监测数据实行三级审核。废水现场采样10%的平行样，实验室加测10%平行样、10%加标回收样；废气采样仪器进现场前做好校核工作；噪声测量仪器性能符合GB3785和GB/T 17181对2型仪器的要求，在测量前后进行声校准。 本次验收监测质量控制情况见表4-1。 表4-1 质量控制情况统计表 污染物类别 污染物 样品数 平 行 加 标 回 收 标样 全程序空白 现场 合格率 （%） 实验室 合格率 （%） 个数 合格率 （%） 个数 合格率（%） 个数 合格率（%） 废水 CODCr 6 2 100 1 100 / / / / 2 100 氨氮 6 2 100 1 100 / / / / 2 100 总磷 6 2 100 2 100 2 100 / / 2 100 动植物油 6 2（加测） 100 / / / / / / 2 100

续表四、质量控制措施及监测分析方法

4.2监测分析方法 表4-2 污染物监测、分析方法表 类别 项目 分析方法 方法来源 废水 pH值 便携式pH计法 《水和废水监测分析方法》国家环保总局2002年（第四版）3.1.6.2 CODCr 快速消解分光光度法 HJ/T 399-2007 SS 重量法 GB/T11901-1989 NH3-N* 气相分子吸收光谱法 HJ/T 195-2005 总磷 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 动植物油 红外分光光度法 HJ 637-2012 噪声 厂界噪声 社会环境生活噪声排放标准 GB22337-2008 敏感点噪声 声环境质量标准 GB 3096-2008 注：该方法不在CNAS范围内。

表五、验收项目变动情况

一、生产工艺或原辅材料变动情况 本项目生产工艺和原辅材料未发生变化。 二、污染物防治措施变动情况 本项目污染物防治措施未发生变化。 三、项目其它变动情况 无。

表六、验收监测项目和频次

验收监测项目和频次见表6-1。 表6-1 验收监测项目及频次一览表 类别 监测点位 监测项目 监测频次 废水 总排口(W1) pH值、CODcr、SS、氨氮、总磷、动植物油 监测2天，每天3次 （按规范等时间间隔） 噪声 厂界（Z1-Z5） Leq dB(A) 监测一天， 昼间监测一次 居民敏感点噪声（M1） Leq dB(A) 情况说明：本项目油烟净化装置经中国环境保护产品认证，本次验收不进行油烟监测（详见附件2）。

表七、废水监测结果

验收监测期间， pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；氨氮、总磷浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）中标准限值。 表7-1 废水监测结果 单位：mg/L（pH值：无量纲） 监测 点位 监测 日期 监测 项目 第1次 第2次 第3次 日均值 或范围 执行标准 达标情况 总排口 9.26 pH值 7.32 7.46 7.25 7.25～7.46 6～9 达标 CODcr 6 6 6 6 500 达标 SS 45 51 42 46 400 达标 氨氮 3.42 3.44 3.50 3.45 45 达标 总磷 0.46 0.49 0.48 0.48 8 达标 动植物油 0.19 0.19 0.21 0.20 100 达标 9.27 pH值 7.41 7.35 7.28 7.28～7.41 6～9 达标 CODcr 10 12 9 10 500 达标 SS 22 19 23 21 400 达标 氨氮 6.18 6.24 6.28 6.23 45 达标 总磷 0.54 0.51 0.54 0.53 8 达标 动植物油 0.25 0.27 0.28 0.27 20 达标

表八、噪声监测结果

验收监测期间，各厂界测点昼间连续等效声级值均符合《社会环境生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中的1类标准；恒盛尚海湾2幢门前敏感点（M1）噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中的1类功能区标准。 表8-1厂界噪声监测结果 测点号 测点位置 日期 Leq dB(A) 评价 标准类别 评价结果 昼间 Z1 东厂界外1米 9月26日 54.1 1 昼间达标 Z2 南厂界外1米 54.7 1 昼间达标 Z3 南厂界外1米 52.9 1 昼间达标 Z4 南厂界外1米 51.3 1 昼间达标 Z5 西厂界外1米 52.1 1 昼间达标 M1 恒盛尚海湾2幢门前 54.6 1 昼间达标

表九、环保检查

我站于2016年8月23日对的生产现场进行了踏勘、调查。对南通中华慈善博物馆项目的生产现场进行了踏勘、调查。对照江苏省环境保护厅苏环监[2006]02号文《关于加强建设项目竣工环境保护验收监测工作的通知》要求，具体情况见表9-1和表9-2。 表9-1 项目竣工验收环保检查情况一览表 分类 检查内容 实施情况 基本 情况 验收项目名称 中华慈善博物馆项目 建设地点有无变化 无变化 行业类别与代码核对 文化艺术业（87） 生产规模有无变化 无变化 生产工艺有无变化 无 生产班制 白班8::30-18:00 厂区内其它项目情况 无 环评批复与开工时间是否超过5年 未超过5年 锅炉情况 无 污染防 治措施 废水控制 食堂废水经隔油池预处理，与其他生活污水和地面冲洗废水经化粪池处理后，排入南通市污水处理中心。 废气控制 油烟废气经油烟净化装置处理后，通过21米高排气筒至屋顶高空排放。 噪声控制 通过选取低噪声设备，对设备采取隔声、减振、消声等措施，减少噪声排放。 固体废物贮存、处置落实情况 生活垃圾委托南通市崇川区环境卫生管理处处置。 卫生防护距离是否新建敏感目标 否 绿化率（或其它生态措施） 33.6% 环保管理制度 已制定

续表九、环保检查

表9-2 环评批复执行情况及存在问题 环评 批复 执行 情况 严格实行雨污分流。生活污水须经化粪池预处理(食堂餐饮废水须经隔油预处理)达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准及污水处理厂入管要求后排入市政排污管网，送市污水处理厂集中处理达标后排放。 食堂废水经隔油池预处理，与其他生活污水和地面冲洗废水经化粪池处理后，排入南通市污水处理中心。 验收监测期间， pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；氨氮、总磷浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）中标准限值。 加强油烟废气处理，厨房须使用天然气等清洁能源。操作间油烟净化须安装国家环保产品目录认可的高效油烟净化装置，排放浓度须符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准。油烟排放口须合理设置，避免对周围环境造成影响。 油烟净化装置通过中国环境保护产品认证。 油烟废气经油烟净化装置处理后，通过21米高排气筒至屋顶高空排放。 合理平面布置，高噪声设备远离居民。地下车库排风机、水泵房、配电间等高噪声设备均置于地下，冷却塔的设置应尽量远离项目东侧、南侧在建的恒盛尚海湾和西南侧的锦安花苑，并采取有效隔声降噪措施（设备机房采用吸音、隔声设计，风机加装必要的消声器，所有振动设备接口采用软连接方式等），必要时进行噪声污染防治专题论证。地下车库出入口须设置封闭式隔声罩，内衬吸声材料，隔声罩须由入口斜坡起坡点向外延伸至少10米，显著位置设立禁鸣和限速标志，确保噪声符合相应功能区标准。 通过选取低噪声设备，对设备采取隔声、减振、消声等措施，减少噪声排放。 验收监测期间，各厂界测点昼间连续等效声级值均符合《社会环境生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中的1类标准；恒盛尚海湾2幢门前敏感点（M1）噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中的1类功能区标准。 生活垃圾等固废由环卫部门收集后统一处置，隔油池废油须到南通市固废管理中心办理相关手续，不得产生二次污染。 生活垃圾委托南通市崇川区环境卫生管理处处置。

表十、验收监测结论及建议

13.1结论 1、废水： 验收监测期间， pH值、化学需氧量、悬浮物、动植物油浓度符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准；氨氮、总磷浓度符合《污水排入城镇下水道水质标准》（CJ 343-2010）中标准限值。 2、噪声： 验收监测期间，各厂界测点昼间连续等效声级值均符合《社会环境生活噪声排放标准》（GB22337-2008）表1中的1类标准；恒盛尚海湾2幢门前敏感点（M1）噪声符合《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中的1类功能区标准。 3、固废： 生活垃圾委托南通市崇川区环境卫生管理处处置。 13.2建议 1、加强管理、提高全体员工的环保意识，减少污染物排放。 2、采取有效隔声降噪措施，确保噪声达标排放。

附件       建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

编号：           验收类别：                                           审批经办人：

| 建设项目名称 | 中华慈善博物馆项目 | 建设地点 | 虹桥路南侧（原通棉二厂） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 南通中华慈善博物馆 | 邮政编码 | — | 电话 | 18932226126 |
| 行业类别 | 文化艺术业（87） | 项目性质 | 新建 |
| 设计生产能力 | — | 建设项目开工日期 | 2013.5.30 |
| 实际生产能力 | — | 投入试运行日期 | 2016.8.15 |
| 报告表审批部门 | 南通市环境保护局 | 文号 | 通环表复[2013]005号 | 时间 | 2013.1.14 |
| 初步设计审批部门 | / | 文号 | / | 时间 | / |
| 控制区 |  | 环保验收审批部门 | 南通市环境保护局 | 文号 |  | 时间 |  |
| 报告表编制单位 | 南通市环境科学研究所 | 投资总概算 | 26800万元 |
| 环保设施设计单位 | 华南理工大学建筑设计研究院 | 环保投资总概算 | / | 比例 | / |
| 环保设施施工单位 | 南通八建集团有限公司 | 实际总投资 | 18800万元 |
| 环保验收监测单位 | 南通市环境监测中心站 | 环保投资 | 200万元 | 比例 | 1.06% |
| 废水治理 | 废气治理 | 噪声治理 | 固废治理 | 绿化及生态 | 其它 |
| 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 |
| 新增废水处理设施能力 | t/d | 新增废气处理设施能力 | Nm3/h | 年平均工作时 | h/a |
| 污 染 控 制 指 标 |
| 控制 项目 | 原有 排放量 (1) | 新建 部分 产生量 (2) | 新建部 分处理 削减量 (3) | 以新 带老 削减量 (4) | 排放 增减量 (5) | 排放 总量 (6) | 允许 排放量 (7) | 区域 削减量 (8) | 处理前 浓度 (9) | 实际 排放 浓度 (10) | 允许 排放 浓度 (11) |
| 废水 |  |  |  |  |  | / | / | / | / | / | / |
| CODcr |  |  |  |  |  | / | / | / | / | 6-10 | 500 |
| SS |  |  |  |  |  | / | / | / | / | 21-46 | 400 |
| 氨氮 |  |  |  |  |  | / | / | / | / | 3.45-6.23 | 45 |
| 总磷 |  |  |  |  |  | / | / | / | / | 0.48-0.53 | 8 |
| 动植物油 |  |  |  |  |  | / | / | / | / | 0.20-0.27 | 100 |

单位：废气量：×104标米3/年；         废水、固废量：万吨/年；  其他项目均为吨/年

废水中污染物浓度：毫克/升；      废气中污染物浓度：毫克/立方米

注：此表由监测站或调查单位填写，附在监测或调查报告最后一页。此表最后一格为该项目的特征污染物。

其中：（5）=（2）－（3）－（4）；  （6）=（2）－（3）＋（1）－（4）

# Text boxes

2015100092U

图2-2生产工艺流程示意图

图2-1   工艺流程示意图

施工期

运营期

生活污水、生活垃圾

施工废水、建筑垃圾、生活垃圾

噪声、汽车尾气、食堂油烟

噪声、固体废弃物

噪声、扬尘、装修废气

运行使用

工程验收

设备安装

装饰工程

主体工程

基础工程

食堂废水

隔油池

南通市污水处理

中心

★W1

化粪池

生活污水、

地面冲洗废水

图例：

★ 废水监测点位

图1-1 建设项目地理位置示意图

南通中华慈善

博物馆

N

N

★

化粪池

化粪池

隔油池

▲Z1

▲Z5

▲Z4

▲Z3

▲Z2

△M1

恒盛尚海湾

中华慈善博物馆

中华慈善博物馆

中华慈善博物馆

中华慈善博物馆

△:噪声敏感点

★:废水排口

▲:噪声测点

图例

图3-2   中华慈善博物馆平面布置及噪声测点示意图