通行审批〔2019〕248号

市行政审批局关于南通港集团通海铁路建设

有限公司南通港通海港区至通州湾港区铁路

专用线一期工程环境影响报告书的批复

南通港集团通海铁路建设有限公司：

你公司报送的《南通港通海港区至通州湾港区铁路专用线一期工程环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。现批复如下：

一、根据江苏省铁路办《关于南通港集团对南通港通海港区至通州湾港区铁路专用线定性为铁路支线的复函》、环评结论及技术评估意见，在全面落实各项污染防治、生态恢复和补偿、风险防范等措施的前提下，工程对环境的不利影响可得到缓解和控制。因此，仅从环境保护角度考虑，南通港通海港区至通州湾港区铁路专用线一期工程在拟建地址建设可行。

工程起自宁启铁路海门站，讫于新建通海港站，线路长度24.587千米。工程为单线内燃IV级货运铁路（预留电气化条件），设计行车速度80千米/时。工程设车站2座，其中新建车站1座(通海港站)、既有车站1座(海门站) ，在CK14+950预留开站条件。全线共设特大桥2座/19.438千米，占线路长度(24.587千米)的79.1%。全线铺设有砟有缝线路。主要到发品种类为集装箱和钢材，集装箱不装载运输危险化学品及石油类货品。

二、在项目工程设计、建设和环境管理中，你公司须落实《报告书》中提出的各项环保措施要求，制订施工期环境保护手册，做到规范施工、文明施工，切实落实各项环境保护和生态修复措施，并在工程设计、建设及运营中重点落实以下要求：

（一）进一步优化线位走向，减轻铁路建设对沿线居民、 生态红线区域等敏感目标的影响。

（二）加强沿线生态保护。根据相关保护管理规定和相应主管部门意见，严格落实工程穿（跨）越清水通道维护区、特殊物种保护区等生态红线区域的各项生态保护和生态补偿措施。各类临时用地尽可能设在荒地或本工程永久占地范围内，少占耕地，避让生态红线区域。

合理安排施工时间和作业方式。严控施工范围，合理布局施工场地，减少对地表扰动和植被破坏。按照要求开展水土保持工作，做好土石方平衡，减少弃渣量。施工表土剥离单独堆存，用于施工结束后的土地整治和植被恢复。施工结束后，及时对临时占地和取土场进行生态恢复，开展工程沿线景观设计工作，确保工程与周围环境相协调。

（三）落实噪声和振动污染防治措施。选用低噪声施工方式和机械，在敏感目标附近施工应采取设置围墙或声屏障等有效隔声降噪措施。在居民区、学校、医院等声环境敏感点附近，禁止夜间从事高噪声、高振动施工作业，并在相应路段设置减速、禁鸣标志，防止噪声扰民。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

进一步比选、优化《报告书》提出的营运期噪声及振动防治措施。针对不同情况，采取设置声屏障、安装隔声窗等措施，确保敏感点满足相应环境功能区标准或满足室内声环境标准。运营期加强对沿线敏感点噪声、振动的跟踪监测，根据监测结果及时采取进一步噪声、振动防治措施，避免出现扰民问题。

商请并配合地方政府及有关部门合理规划工程沿线土地的使用，严格控制线路两侧噪声、振动防护距离内新建学校、医院和住宅等敏感建筑物。积极配合地方政府落实环境敏感目标功能置换工作，项目运行前须完成《报告书》提出的本工程正线振动达标距离以内区域（桥梁段距外轨中心线21米、路堤段距外轨中心线36米）环境敏感目标的功能置换或搬迁，并作为工程竣工环保验收的前提之一。

（四）严格落实水环境保护措施，禁止各类废水排入沿线生态红线区域。合理规划建设施工期废水收集、处理系统，生产性施工废水经沉淀处理后全部回用；生活污水有效收集、妥善处置。跨河桥涵桩基施工应于枯水期进行，跨河桥梁涉水施工采取围堰方式。跨越海门河桥梁设计应采取一跨过河，不设水中桥墩。施工泥浆进行沉淀、干化处理。

桥面径流经边沟排放至沿线无饮用水功能的地表水体。按“清污分流、雨污分流、一水多用”的原则设计、建设场站给排水系统。通海港站的生活污水经预处理达标后排入市政管网。海门站新增生活污水依托既有货场污水处理设施。

（五）严格落实大气污染防治措施，防止扬尘、恶臭扰民。合理布置施工现场、物料拌合站及物料堆场，并设围墙或简易围屏，施工期采取遮盖、洒水等抑尘措施。物料拌合站采用密封性好、除尘效率高的拌合设备。施工机械燃用低硫燃料油，并定期检测与保养。营运期全线车站采暖、供水等均采用清洁能源。食堂安装油烟净化器，油烟废气经处理达标后排放。

（六）落实固体废物处理处置措施。施工期弃土、弃渣、建筑垃圾及时收集清运，纳入当地固废收集系统妥善处置。生活垃圾定点收集、存储，送环卫部门统一处理。

（七）落实《报告书》提出的风险防范措施和事故应急预案。加强运营期管理，配备环境风险应急物资，完善应急措施并纳入到当地突发公共事件应急预案中。

（八） 按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》 的规定设置各类排污口和标志；按《江苏省污染源自动监控管理暂行办法》（苏环规〔2011〕1号）要求建设、安装自动监控设备及其配套设施；落实《报告书》提出的环境管理和监测计划。

（九）在工程施工和运行过程中，应建立畅通的公众参与平台，及时解决公众担忧的环境问题，满足公众合理的环境诉求。

（十）初步设计阶段应进一步优化细化环境保护设施，环保篇章中落实生态保护和环境污染防治的各项措施及投资。在施工招标文件、施工合同和工程监理招标文件中明确环保条款和责任。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后须按规定办理竣工环境保护验收手续。

四、项目建设期的环境现场监督管理由南通市海门生态环境局负责。

五、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批工程的环境影响评价文件；自批准之日起满5年，建设项目方开工建设，其环境影响评价文件须依法重新报审。

南通市行政审批局

2019年7月26日