通行审批〔2020〕74号

市行政审批局关于南通市妇幼保健院儿童

综合大楼项目环境影响报告表的批复

南通市妇幼保健院：

你单位报送的《南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。现批复如下：

一、根据环评结论及专家意见，在完善并落实各项污染防治措施，各类污染物稳定达标排放及环境污染事故风险防范措施落实到位的前提下，仅从环保角度分析，南通市妇幼保健院儿童综合大楼项目在拟建地址建设可行。项目主要建设内容为：在南通市妇幼保健院现有行政楼（后勤楼）东侧，胡家港河院内段南段西侧，医疗综合楼南78米处新建一幢儿童综合大楼，各楼层功能布局详见《报告表》表1-5。本项目新增床位499张，建成后整个医院床位共999张。项目公辅工程详见《报告表》表1-6。

项目不涉及传染病门诊及病房。医院影像科、放射科产生的射线、同位素辐射等环境影响另行开展辐射专项评价，不属本次评价范围。

二、你单位须认真执行环保“三同时”制度，在项目建设中须切实落实《报告表》所提出的污染防治对策建议及专家意见，并认真做好以下工作：

（一）抓紧落实“以新带老”措施。现有污水处理站实施改建扩容，废气经有组织收集、处理后排放；立即推进燃气锅炉低氮改造，确保现有2台4吨/时燃气锅炉NOX排放浓度不高于50毫克/立方米；污水排口须安装流量计、COD及pH在线监测仪等监测监控设备。“以新带老”内容需一并纳入项目环保竣工验收。

（二）严格落实各项水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流、分类处置”原则设置排水系统，院内污水处理站处理规模扩建至900立方米/天。食堂废水经隔油池预处理、生活污水经化粪池预处理后与医疗废水一并接入院内污水处理站，处理达标后排入市政污水管网。废水污染物NH3-N、TP接管标准执行《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T31962-2015)表1中B级标准，其他水污染物接管标准执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2的预处理排放限值。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。污水处理站各处理池废气收集经除臭、消毒处理后排放，恶臭污染物有组织排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准，污水处理站周边大气污染物最高允许浓度执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3标准。病区采取通风、消毒等方式源头上控制污染。食堂油烟废气经油烟净化器处理后高空排放，食堂作业采用清洁能源。项目新增2台4吨/时燃气锅炉，院内锅炉NOX排放浓度不得高于50毫克/立方米，SO2、颗粒物排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3标准。

（四）合理总平布局，高噪声源应尽量远离厂界，并采取有效隔声降噪措施，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准。建设单位应加强施工期环境管理，制定扬尘污染防治实施方案，合理安排施工时间，确保施工不扰民。

（五）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物须委托有资质单位安全处置，危险废物暂存场所须符合《危险废物贮存污染控制标准》( GB18597-2001)要求。废水处理污泥和医疗废物的贮存、运送、处置还须符合《医疗废物管理条例》、《医疗机构水污染物排放标准》和《医疗卫生机构医疗废物管理办法》等要求。

（六）加强环境风险管理，落实《报告表》提出的风险防范措施，完善突发环境事故应急预案，采取切实可行的工程控制和管理措施，加强对危险化学品在使用和贮运过程中的监控管理，防止发生污染事故。环境风险应急预案应报生态环境部门备案。落实《报告表》防渗区设计要求，避免对地下水和土壤产生污染。

（七）按《报告表》要求建立环保管理制度和落实环境监测计划，同时按《江苏省排污口设置及规范化整治管理办法》，合理设置水、气排污口，污水排口须安装流量计和COD在线监测仪等监控设备，排气筒预留采样口，树立标志牌。按照排污许可证要求开展自行监测，保存原始监测记录。

三、项目配套建设的污染防治设施及固废贮存场所须与主体工程按照安全生产要求同时设计，并经相关职能部门认可后方可实施。建设项目竣工后，建设单位应当按要求对配套建设的环境保护设施进行验收，未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。在产生实际排污行为之前应申请并领取排污许可证。

四、建设项目的环境影响评价文件自批准之日起超过五年，方决定项目开工建设的，其环境影响评价文件应当重新报审。

南通市行政审批局

2020年4月1日

抄  送：市生态环境局。

南通市行政审批局办公室             2020年4月1日印发