通行审批〔2019〕251号

市行政审批局关于沪通铁路南通西站综合

交通枢纽项目环境影响报告表的批复

南通城市建设集团有限公司、南通海通城市发展有限公司：

你们报送的《沪通铁路南通西站综合交通枢纽项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。现批复如下：

一、根据环评结论，在建设单位全面落实《报告表》中提出的各项污染防治和生态保护措施，有效减缓对沿线环境敏感目标影响的前提下，仅从环保角度分析，原则同意本项目按《报告表》所述内容进行建设。

项目包含西站大道工程（一期）和南通西站工程2个子项目。西站大道一期工程为城市快速路，南起深南路，北至沪陕高速，全长2400米，宽度60米，主要建设内容包括下穿沪通铁路高架桥及铁路西站门口两个墩子、深南路至集贤路段地面道路、地面桥梁、雨水、污水（含污水泵站）、给水、绿化及附属设施等；南通西站工程包含站北路、站东路、站南路（工程名）及站区内交通工程、东西落客平台高架闸道工程、站区配套景观工程、站区市政管线、站区地下空间、下沉广场、公交车场站、长途汽车站、站区园林景观及商业楼、过街通道等附属设施。

二、建设单位须落实《报告表》中提出的各项环保要求，制定施工期环境保护手册，做到规范施工、文明施工，并重点做好以下污染防治工作：

（一）加强生态保护。临时用地尽可能少占用农田，优化土方平衡方案，尽可能减少外购土方量。落实《报告表》提出的生态环境保护措施，表层土壤耕作层应进行剥离和保存，用于复垦和绿化，施工结束后应及时采取土地平整、复垦、复绿等生态恢复措施，减少对周边生态环境的影响。

（二）严格控制噪声环境影响。选用低噪声施工方式和机械，在敏感目标附近施工应采取设置围挡等有效的隔声降噪措施。在居民区等声环境敏感点附近禁止夜间从事高噪声施工作业和物料运输，并在相应路段设置减速、禁鸣标志，防止噪声扰民。

全线采用低噪声路面，并加强运营期噪声监测，落实《报告表》所列安装隔声窗等噪声防护措施，严格控制噪声扰民。配合规划部门做好道路沿线的土地利用，严格按照《报告表》要求控制建筑物与道路的距离。

（三）严格落实水环境保护措施。施工期生产废水收集处理后回用，严禁外排，生活污水处理后拖运至污水处理厂处理。运营期，路面污水经路面污水管道收集后接管排放，生活污水经隔油池、化粪池处理后排放至南通市东港排水有限公司。

（四）严格落实大气污染防治措施。施工期采取设置围挡、遮盖、洒水等抑尘措施，物料拌合站采用密封性好、除尘效率高的拌合设备，物料拌合站应布置在远离居民区、学校等环境敏感点的区域。

（五）严格落实各类固体废物的收集、存放和安全处置措施，防止产生二次污染。施工期弃渣、建筑垃圾应及时收集清运，纳入当地固废收集系统妥善处理。废弃土方全部用于临时用地的恢复和绿化工程。生活垃圾定点收集、存储，由环卫部门统一处理。危险废物须交有资质单位安全处置。

（六）制定环境事故风险应急预案。加强道路护栏防撞设计，设置警示标牌，加强危险品运输管理，配备环境风险应急物资，完善应急措施。

（七）项目施工和运行过程中，应定期发布环境信息，接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强与沿线公众的沟通，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

（八）落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后须按规定办理竣工环境保护验收手续。

四、项目建设期的环境现场监督管理由南通市通州生态环境局负责。

五、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批工程的环境影响评价文件；自批准之日起满5年，建设项目方开工建设，其环境影响评价文件须依法重新报审。

南通市行政审批局

2019年7月29日