通行审批〔2018〕425号

市行政审批局关于南通德发生物化工有限公司年产2000吨二苯甲酰甲烷（DBM）项目

噪声和固废污染防治设施竣工

环境保护验收意见的函

南通德发生物化工有限公司：

你公司报送的《年产2000吨二苯甲酰甲烷（DBM）项目噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收申请》及有关材料收悉。南通市环境保护局对项目进行了噪声和固废污染防治设施竣工环境保护验收现场核查。经研究，提出验收意见如下：

一、项目基本情况

公司位于如东县沿海经济开发区。公司于2011年12月委托南京大学环境科学研究所编制了《南通德发生物化工有限公司年产6200吨塑料助剂系列产品整体搬迁扩建项目环境影响报告书》，并于2012年3月取得了南通市环境保护局批复（通环管〔2012〕19号），其中年产200吨硬脂酰苯甲酰甲烷、1000吨光稳定剂项目于2016年6月通过南通市行政审批局验收（通行审批〔2016〕416号）。本次验收项目为年产2000吨二苯甲酰甲烷项目，于2014年12月25日通过南通市环境保护局现场检查，投入试生产。2016年12月如东县环境监测站对项目进行了验收监测，2017年4月南通市行政审批局因项目存在废盐处置等问题未同意项目通过环保竣工验收。后企业投资进行了整改，并于2018年8月委托南京白云环境科技集团股份有限公司进行了整改后的监测。项目总投资4000万元，其中环保投资600万元。

本次验收内容仅含项目的固废和噪声相关配套设施，其它内容由企业自主验收。

二、环境保护措施及环境风险防范措施落实情况

（一）噪声污染防治措施落实情况

主要噪声设备为冷冻机、压缩机、风机和各类泵。水处理风机厂房隔声，双层玻璃。废气处理风机、冷冻压缩机设置减振台座，采用厂房隔声。

（二）固体废弃物污染防治落实情况

项目产生的固体废物有蒸馏残渣、精馏残渣、水处理污泥、废盐、废活性炭、废包装袋、生活垃圾等。精馏残渣、废水蒸馏残渣、废活性炭、废包装袋、污泥与如东大恒危险废物处理有限公司签订委托处理协议，废盐与兰州康顺石化有限责任公司签订了委托处置合同。公司建有约450平方米的危废仓库。危废仓库已做防腐防渗，设置了安全照明设施。

三、监测结果

公司提供的《验收监测报告》表明：

（一）噪声：验收监测期间，各厂界噪声昼、夜间等效连续A声级值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准。

（二）固体废物：各类固废基本按照要求进行处理处置或贮存。

四、验收结论和后续要求

项目在实施过程中基本按照环境影响评价文件及其批复中噪声和固体废物污染防治相应要求，配套建设了相应的噪声和固体废物污染防治设施。经研究，同意本次验收项目噪声和固体废物环境保护设施验收合格。

公司应按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，对项目其它环境保护设施开展竣工环境保护验收，验收合格后主动公开验收报告并登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台填报，主体项目方可正式投入运营。

项目正式投入运营后应进一步加强环境管理，强化危险废物管理，及时依法妥善处置厂内危险固废，确保噪声和固废污染防治设施正常运行，污染物稳定达标排放。

如东县环境保护局负责项目运营期的日常环境监管。

南通市行政审批局

2018年11月16日