通行审批〔2019〕354 号

市行政审批局关于南通城市建设集团有限公司长泰路跨九圩港大桥工程项目环境影响

报告表的批复

南通城市建设集团有限公司：

你公司报送的《长泰路跨九圩港大桥工程项目环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。现批复如下：

一、根据环评结论，在建设单位全面落实《报告表》中提出的各项污染防治和生态保护措施、并有效减缓对沿线环境敏感目标影响的前提下，仅从环保角度分析，原则同意本项目按《报告表》所述内容进行建设。项目拟拆除老马躺路桥，新建九圩港大桥及两侧引道。长泰路跨九圩港大桥工程平面线形呈东西走向，起点位于现状长泰路与荣盛路交叉口，跨越九圩港河并上跨规划站东路，终点上跨站东路，与西站大道立交A、C匝道相接。全长882米，其中九圩港大桥主桥全长214米。引道道路标准横断面宽度46米，双向六车道。路面采用多孔沥青混凝土路面结构，设计车速60千米/时。工程主要建设内容为道路、桥梁、管线、绿化及附属设施等（详见《报告表》）。

二、项目已开工建设。公司须落实《报告表》中提出的各项环保要求，制定施工期环境保护手册，做到规范施工、文明施工，并重点做好以下污染防治工作：

（一）加强沿线生态保护。根据相关保护管理规定和主管部门意见，严格落实清水通道维护区生态红线区域的各项保护和生态补偿措施。严格划定施工范围，设立警示标志，各类临时用地尽可能设在荒地或本工程永久占地范围内。按照规定要求开展水土保持工作。施工结束后应及时落实《报告表》提出的生态修复和补偿措施，减缓对所在区域生态环境的影响。

（二）严格控制噪声环境影响。选用低噪声施工方式和机械，在敏感目标附近施工应采取设置围挡等有效的隔声降噪措施。在居民区等声环境敏感点附近禁止夜间从事高噪声施工作业和物料运输，并在相应路段设置减速、禁鸣标志，防止噪声扰民。采取低噪声路面、安装隔声窗、建设绿化带等措施，确保敏感点满足相应环境功能区标准要求。运营期加强对沿线敏感点噪声的跟踪监测，根据监测结果及时采取进一步噪声防治措施，避免出现扰民问题。

（三）严格落实水环境保护措施。合理规划工程施工时间，桥梁施工应安排在枯水季节进行并选用对水生生态环境影响小的施工方式。施工期生产废水收集处理后回用，严禁外排，生活污水处理后拖运至污水处理厂处理。运营期，路面、桥面径流收集排至雨水管网。

（四）严格落实大气污染防治措施。项目采用商品沥青、商品混凝土。施工期采取设置围挡、遮盖、洒水等抑尘措施，物料拌合站采用密封性好、除尘效率高的拌合设备，物料拌合站应布置在居民区、学校等环境敏感点下风向 300 米以外区域。

（五）严格落实各类固体废物的收集、存放和安全处置措施，防止产生二次污染。施工期弃渣、建筑垃圾应及时收集清运，纳入当地固废收集系统妥善处理。废弃土方全部用于临时用地的恢复和绿化工程。生活垃圾定点收集、存储，由环卫部门统一处理。危险废物须交有资质单位安全处置。

（六）制定环境事故风险应急预案。加强桥梁护栏防撞设计，设置警示标牌，加强危险品运输管理，配备环境风险应急物资，完善应急措施。

（七）项目施工和运行过程中，应定期发布环境信息，接受社会监督。建立畅通的公众参与渠道，加强与沿线公众的沟通，及时解决公众反映的环境问题，满足公众合理的环境保护要求。

（八）落实《报告表》提出的环境管理及监测计划。

三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度。工程竣工后须按规定办理竣工环境保护验收手续。

四、项目建设期的环境现场监督管理由南通市港闸生态环境局、南通市通州生态环境局负责。

五、工程的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批工程的环境影响评价文件；自批准之日起满5年，建设项目方开工建设，其环境影响评价文件须依法重新报审。

南通市行政审批局

2019年10月30 日