通行审批〔2019〕71 号

市行政审批局关于国网江苏省电力有限公司南通供电分公司南通治港110kV变电站#3主变扩建工程环境影响报告表的批复

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司：

你公司报送的《南通治港110kV变电站#3主变扩建工程环境影响报告表》(以下简称《报告表》)收悉。现批复如下：

一、根据《报告表》评价结论，在落实《报告表》提出的各项环境保护措施后，项目建设具备环境可行性。从环境保护角度考虑，我局同意你公司南通治港110kV变电站#3主变扩建工程项目建设，建设地点位于南通市如东县马塘镇境内（详见《报告表》），项目内容为本期利用治港110kV变电站围墙内现有南侧空地扩建#3主变，容量为50MVA，预留远景#4主变位置，并在现有110kV配电装置南侧扩建110kV分段间隔及110kVⅡ段母线，调整110kV马西519线进线间隔，预留110kV进线间隔（2回）。改建110kV马西519线，1回，线路路径总长约0.04km，电缆敷设。

二、在工程设计、建设和运行中应认真落实《报告表》所提出的辐射污染防治和安全管理措施，并做好以下工作：

（一）严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程周围区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）限值要求。

（二）变电站应合理布局，选用低噪声设备，采取隔声降噪措施，确保变电站厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相应标准，同时确保工程周围区域噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应功能区要求，防止噪声扰民。

（三）加强施工期环境保护，落实各项环保措施，尽量减少土地占用和对植被的破坏，避免发生噪声和扬尘等扰民现象，将施工对环境的影响降到最低。

（四）变电站内产生的少量生活污水经化粪池处理后定期清理，不外排。站内的废旧蓄电池、废变压器油应委托有资质的单位回收处理，并办理相关手续。

（五）做好与输变电工程相关科普知识的宣传工作，及时解决公众提出的合理环境诉求，主动接受社会监督。

三、项目建设必须严格执行配套的环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环保“三同时”制度。项目竣工后，须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后，项目方可正式投入运行。

四、本批复自下达之日起五年内建设有效。项目的性质、规模、地点、拟采取的环保措施发生重大变动的，应重新报批项目的环境影响评价文件。

南通市行政审批局

2019年2月 28 日