通行审批〔2020〕60 号

市行政审批局关于广汇能源综合物流发展有限责任公司南通港吕四港区广汇能源启东液化天然气分销转运站码头扩建工程环境影响

报告书的批复

广汇能源综合物流发展有限责任公司：

你公司报送的《广汇能源综合物流发展有限责任公司南通港吕四港区广汇能源启东液化天然气分销转运站码头扩建工程环境影响报告书》(以下简称《报告书》)收悉。现批复如下：

一、根据环评结论和技术评估意见，在企业严格落实《报告书》提出的各项污染防治、生态修复及环境风险防范措施，各类污染物稳定达标排放的前提下，仅从环保角度分析，南通港吕四港区广汇能源启东液化天然气分销转运站码头扩建工程在拟建地址建设可行。项目主要建设内容为：在现有项目的码头泊位两侧各新增一座系缆墩，新增系缆墩与现有系缆墩的大小一致（12米×12米）、中心距为20米；码头前沿停泊水域和港池向西扩展4.5米，新增港池用海面积2700平方米，目前码头前沿底标高已疏浚至-13.8米，可满足设计船型靠泊使用要求，无需疏浚。项目建成后，码头长度由320米增至372米，系缆墩总数由6个增至8个，运营船型为1.91～18.5万立方米LNG船舶。

二、企业须认真执行环保“三同时”制度，在项目建设、运营中须切实落实《报告书》和评审意见所提出的污染防治、生态保护对策建议及环境风险防范措施，同时认真做好以下工作：

（一）抓紧落实“以新带老”要求。企业应按《报告书》3.1.9章节内容尽快落实现有环境问题整改，并将“以新带老”实施情况纳入项目环保验收。

（二）严格落实各项水污染防治措施。施工期，船舶生活污水、含油废水统一收集后委托有资质单位处置，确保施工期废水不外排。运营期，船舶舱底含油废水由有资质单位接收处理；到港船舶生活污水接收上岸后运至后方陆域污水厂处理，不得随意排放。

（三）严格落实各项大气污染防治措施。施工期，混凝土搅拌船密闭搅拌并配备防尘除尘装置；施工材料临时堆放区设置封闭围挡，并定期洒水抑尘。运营期，强化液化天然气接卸作业的日常管理，避免出现跑、冒、滴、漏现象。

（四）切实落实噪声污染防治措施。合理安排施工时间，尽量选用低噪声和低振动的施工机械，并通过安装消声器、加强机械设备养护、减少船舶鸣笛次数等措施控制噪声污染。

（五）按“减量化、资源化、无害化”的处置原则，落实各类固体废物特别是危险废物的收集、处置和综合利用措施。危险废物按要求委托有资质单位安全处置。加强施工船舶以及运营期到岗船舶的管理，生活垃圾、施工废弃材料等需统一收集、妥善处置，不得散落海中。

（六）落实海洋生态保护与修复措施。优化施工方案，尽可能缩短水下作业时间，对附近水域开展生态环境及渔业资源跟踪监测，及时了解工程施工对生态环境及渔业资源的实际影响并及时采取针对性措施。企业应根据《报告书》内容，编制生态修复方案，落实生态补偿措施。海洋生态补偿情况纳入本项目环保竣工验收。

（七）加强环境风险管理，落实《报告书》提出的环境风险防范措施。强化船舶运行管理，严格实施防火防爆管理和监测制度，制订环境风险应急预案并配备充足的应急设备和物资。定期开展应急演练，加强与当地政府和海事等部门应急联动。

（八）落实《报告书》提出的环境管理及监测计划。

三、项目配套建设的环境保护设施须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目竣工后，建设单位应当按要求对配套建设的环境保护设施进行验收；未经验收或者验收不合格的，不得投入运营。

四、请启东生态环境局做好项目建设运营期间的环境监督管理，配合启东市农业农村局督促生态修复方案实施。

南通市行政审批局

2020年3月23日

抄  送：市自然资源和规划局、生态环境局、农业农村局，南通海事局，南通军分区。

南通市行政审批局办公室             2020年3月23日印发